Приложение 2

к  настоящей Тендерной документации

Техническая спецификация

Лот № 1

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Комплект оборудования рабочего места врача-стоматолога |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  |  | Оборудование для стоматологического кабинета | Назначение Должен быть предназначен для размещения пациента при оказании стоматологической помощи, для установки и подключения к источникам энергопитания стоматологических инструментов и приборов, а также для управления ими, для создания оптимального эргономичного рабочего места врача стоматолога Область применения В стоматологических клиниках и кабинетах Класс безопасности Класс не ниже 2 а – со средней степенью риска Должен включать в себя следующие комплектующие: Столик врача Должен располагаться на пантографическом плече с пневматическим тормозом обеспечивающий удержание на столике автономных приборов массой не более 3 кг. и размером шириной не более 530 мм. и длиной не более 570 мм. Легкодоступный тумблер включения/выключения клапана подачи рабочего воздуха на столик врача расположенный внизу столика врача Нижняя подача инструментов Фильтр на сдувку отработанного воздуха с пневматических наконечников Видимый оператору манометр указывающий давление воздуха в работающем наконечнике Тонкая регулировка количества рабочего воздуха подаваемого на каждый пневматический инструмент с помощью легкодоступных регуляторов расположенных внизу столика врача Тонкая регулировка количества вспомогательного воздуха подаваемого на каждый инструмент с помощью легкодоступных регуляторов расположенных внизу столика врача Тонкая регулировка количества воды подаваемой на каждый инструмент с помощью легкодоступных регуляторов расположенных внизу столика врача Поднос для инструментов из нержавеющей стали следующего размера не более: ширина 245 мм. длина 345 мм. Ручной джойстик управления движением кресла, не требующий визуального контроля при работе оператора Легкодоступный тумблер включения/выключения клапана ополаскивания плевательницы расположенный внизу столика врача Легкодоступный тумблер включения/выключения клапана наполнения стакана расположенный внизу столика врача Легкодоступный тумблер включения/выключения клапана подачи воды на инструменты расположенный внизу столика врача Легкодоступный тумблер включения/выключения реверса электрического микромотора расположенный внизу столика врача Легкодоступный регулятор мощности, электрического скейлера, расположенный внизу столика врача Ручки для перемещения столика врача должны быть расположенны справа и слева столика врача Тумблер включения/выключения пневмотормоза пантографического плеча столика врача не требующий визуального контроля при работе оператора, расположенного в корпусе ручного джойстика управления движением кресла Инструменты: Пистолет вода/воздух/спрей: угловое расположение носика; длина ручки не более 80мм.; вес не более 70 грамм.; диаметр шланга не более 7 мм. длина шланга не менее 2700 мм. изготовленного из маслостойкого полиуретана. Турбинный шланг с фиброоптикой изготовленного из маслостойкого полиуретана: длина шланга не менее 2700 мм разъем Midwest 4; диаметр шланга не более 10 мм. Блок плевательницы: Керамическая чаша плевательницы с интегрированным местом наполнения стакана в комплексе с микровыключателем безопасности обеспечивающем оставноку движения кресла при столкновении с препятствием при движении кресла вниз Встроенная в блок бутылка автономной подачи воды объемом не менее 3 литров. Редуктор для регулировки давления воздуха в бутылке с дистиллированной водой Возможность поворота плевательницы на угол не менее 90 градусов Легкодоступный тумблер включения/выключения клапана ополаскивания плевательницы расположенный внизу столика врача Легкодоступный тумблер включения/выключения клапана наполнения стакана расположенный внизу столика врача Поворотный и быстросъемный носик подачи воды в стакан Кожух блока плевательницы должен состоять из двух частей закрепленных на раме с помощью быстросъемных фиксаторов Пневматический таймер подачи воды в плевательницу Легкодоступный фильтр в корпусе с крышкой должен обеспечивать очистку поступающего аспирата из ротовой полости пациента, и распологаться в верхней части блока плевательницы Место ассистента: Должно быть расположено на поворотном плече в комплексе с микровыключателем безопасности обеспечивающем остановку движения кресла при столкновении с препятствием при движении кресла вниз Возможность размещения не менее 4 рабочих инструментов Шланг пылесоса внутренний диаметр не менее 12 мм. Наружный диаметр не более 16 мм. С фильтром для крупных частиц и регулятором всасывания в количестве двух штук с возможностью соединения с вакуумным аспиратором Легкодоступный тумблер включения/выключения клапана ополаскивания плевательницы расположенный на месте ассистента Легкодоступный тумблер включения/выключения клапана наполнения стакана расположенный на месте ассистента Ручной джойстик управления движением кресла, не требующий визуального контроля при работе оператора Светильник стоматологический: Должен располагаться на пантографическом плече Питающее напряжение не более 34 В переменного напряжения ± 15% Максимальная потребляемая мощность не более 10 Вт Тип защиты от поражения электрическим током не хуже II Оптимальное световое изображение на расстоянии не менее 2 метров Размер светового изображения не более шириной 80 мм. длиной 180 мм. Коррелированная температура цветности от 3700 до 4000 К Вес не более 1 кг. ± 0,1 кг. Тумблер плавной регулировки яркости светильника Источник света два светодиода Съемные автоклавируемые ручки Кресло пациента: Параметры электропитания 220-240 В, 50Гц Кресло пациента стоматологическое с раздельной регулировкой положения сиденья и спинки, интегрировано с гидроблоком. Возможность адаптации спинки кресла под разные физиологические особенности пациента без транспортировки пациента в стоматологическое кресло Должно иметь возможность управление креслом (подъем и опускание спинки и кресла) с модуля врача, модуля ассистента, ножной педалью и кнопками на спинке кресла. Автоматическое перемещение кресла в «0» положение Блокировка управления креслом при работе инструментов Система безопасности: остановка и перемещение в положение «0» в момент столкновения с препятствием при опускании спинки и кресла. Блокировка движений кресла во время работы инструментов Подъемный механизм кресла активная электромеханика Количество двигателей 2 штуки (двигатель движения кресла, двигатель движения спинки) Встроенный редуктор Мощность двигателя движения кресла не менее 400 Вт Мощность двигателя движения спинки не менее 330 Вт Усилие на валу кресла не менее 8 000Н Усилие на валу спинки не менее 8 000Н Скорость подъема/опускания кресла не менее 6 мм/с Скорость подъема/опускания спинки не менее 11 мм/с Артикуляционный подголовник с тремя степенями свободы Регулировка высоты подголовника механическая с возможностью изъятие Максимальная высота подъема кресла не менее 800 мм. Минимальная высота подъема кресла не более 450 мм. Максимальный угол наклона спинки кресла не более 77 градусов Длина кресла в положении «хирургический стол» не менее 2 130 мм. Максимальная грузоподъемность кресла не менее 250 кг. Бесшовная обивка Особенности проведения пуско-наладочных работ – не требует крепление к полу Расстояние от центра кресла до блока плевательницы не более 275 мм Левый подлокотник Подвод магистралей воды, сжатого воздуха, канализации, вакуума к основанию кресла осуществляется по шлангам спрятанным в мягкую гофру, которая должна иметь способность изгибаться согласно схеме расположенной ниже: Окончания магистралей воды, сжатого воздуха, канализации, вакуума должны быть спрятаны в металлическую и окрашенную присоединительную коробку, Присоединительная коробка должна скрывать выходящие из пола магистрали воды, сжатого воздуха, канализации, вакуума | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 2. | Компрессор безмаслянный: | Объём ресивера не менее 25 л. Выход воздуха при 5 бар не менее 140 л/мин Давление не менее 5 - 7 бар Потребляемая мощность не более 1,1 кВт Напряжение/частота 230-50(60) В/Гц Уровень шума не более 53 Дб Вес не более 83 кг. Оборудован противошумным кожухом Ширина 550 мм., не более Длина 600 мм не более Высота 790 мм не более | 1 шт. |
|  |  | 3. | Стул врача | Эргономичная форма Бесшовная антисептическая обивка Регулировка высоты спинки Прочное основание на роликах Подставка для ног | 1 шт. |
|  |  | 4. | Стул ассистента | Эргономичная форма Бесшовная антисептическая обивка Регулировка высоты спинки Прочное основание на роликах Наличие абдоминального упора Подставка для ног | 1 шт. |
|  |  | 5. | Тумба стоматологическая подкатная | Тумба подкатная, на металлическом основании, на 4-х колёсах, с 4-мя ящиками и замком. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Осветитель фото-полимеризационный | Автономность работы Цифровая индикация времени полимеризации Низкое энергопотребление в режиме ожидания Литиевый аккумулятор 3 режима работы 4 режима полимеризации: 5, 10, 15 20 секунд Интенсивность светового потока: 1200 мВт/см Длина волны: 420 – 480 нм Мощность 8 Ватт Вес: 120 гр Размеры: не более 23 *24 * 260 мм | 1 шт. |
|  |  | 7. | Скейлер стоматологический | Скейлер должен работать на основе ультразвука. Используется для снятия зубного налёта, пародонтологических и эндодонтических операций, позволяет проводить процедуры абсолютно безболезненно. Устраняет также зубной камень, бактериальные отложения и тёмный чайный налёт без повреждения дёсен и эмали. Съемный автоклавируемый наконечник со светом Набор насадок EMS типа для скейлера: G1, G4, G5, G6, P1, P3, P4D+набор эндодонических файлов Режим автономной подачи воды Режимы: scaling, perio, endo Световая визуализация выбранных режимов | 1 шт. |
|  |  | 8. | Комплект стоматологических наконечников: | Наконечник стоматологический турбинный: 4-канальный разъем, скорость: 300 000-400 000 об/мин; размер головки Ø11,2 х В13,4 мм. Наконечник стоматологический угловой: Кнопочный зажим бора, Система защиты от пыли, макс.скорость 40 000 об/мин; шариковый подшипник. Микромотор стоматологический:4-канальный разъем; макс.скорость 25 000 об/мин | 1 комплект. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Номинальное напряжение питания – 220 В с частотой 50 Гц. Полная потребляемая мощность – не более 900 Вт. |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Адрес: г. |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | До 01.12.2019 Адрес: г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 168 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 12 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Лот № 2

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Рентгеновская установка |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  |  | Рентгеновская установка | Назначение Должна быть предназначена для получения рентгеновских снимков зубо-челюстной анатомии в стоматологиях Должен представлять собой высокочастотный настенный дентальный рентген аппарат, управляемый микропроцессором интраоральный рентгеновский аппарат, работающий от высокочастотного генератора рентгеновского излучателя, рабочая частота которого должна составлять 66 кГц. Должна иметь 66 предварительно запрограммированных параметров экспозиции для обеспечения быстрой и легкой работы, возможность выбора исследуемой области с пульта управления с учетом диагностической необходимости. Переменные напряжение, сила тока и время экспозиции позволяют снять оптимальные по контрастности и плотности изображения для любой диагностики. При необходимости значения могут быть скорректированы вручную для обеспечения высокой четкости изображения согласно анотомических особенностей пациента. Простой выбор приемника изображения с автоматически приспосабливаемыми настройками для пленки, фосфорных пластин или цифрового датчика, должны позволять быстрый переход без перепрограммирования. Рентгеновский излучатель с маленьким фокальным пятном и автоматическая компенсация основных флуктуаций напряжения сети должны обеспечивать возможность получения высокой резкости изображения с минимальным искажением. Высокоточные движения и гладкий ход пантографического плеча должны обеспечивать удобное позиционирование пациентов, в результате чего достигается наилучшее качество изображения. Должен иметь настенные крепления для настенного расположения рентген аппарата. Базовое горизонтальное плечо должно быть равно 645 мм вместе с пантографическим должны позволять произвести снимок на расстоянии 1778 мм. Класс безопасности не ниже 2 б – с повышенной степенью риска Генератор: постоянный потенциал, микропроцессорное управление, рабочая частота 60-80 kHz Фокальное пятно: 0,4мм Диаметр насадки: 60мм, прямоугольная 33х44мм. Максимальное симметричное поле облучения: диаметр 60мм при расстоянии от источника до кожи 200мм; диаметр 60мм при расстоянии от источника до кожи 300мм. Общая фильтрация: Мин.2,5мм эквивалента Al при 70 кВ, Присущая фильтрация: 1мм эквивалента Al при 70 кВ, Анодное напряжение: 50, 52кВ, ±2кВ (8мА) 50, 52, 55, 57, 60кВ, ±2кВ (7мА) 50, 52, 55, 57, 60, 63, 66, 70кВ, ±2кВ (2-6мА). Анодный ток: 8,7,6,5,4,3,2мА, ±(5%+0,2мА). Угол мишени: 12,5 Время экспозиции: 0,01-2с ± (5%+0,001с), 24 шага. Эталонное произведение тока на время: 6мАс при 70кВ, 6мА, 1с. Минимальное произведение тока на время: 0,02мАс при 2мА, 0,01с. Максимальное номинальное анодное напряжение 50-70kB, Максимальная электрическая мощность: 420Вт при 70кВ, 6мА. Электрическая мощность за 0,1с: 420Вт при 70кВ, 6мА. Энергия максимальной нагрузки: 700мАс/ч при 70кВ. SSD (расстояние от источника до кожи пациента): 200мм (8 дюймов)/300мм (12 дюймов) 306мм (12,04 дюйма). Сетевое напряжение: 100В~/ 110-115В~/ 220 - 240В?~±10%. Кажущееся сопротивление: 0,3 Ом 100-115В~ / 0,8 Ом 220-240В~. Частота сетевого питания: 50/60 Гц. Предохранитель: 15 АТ 250 VAC при 100В~/ 110-115В~ 8 АТ 250 VAC при 220-240В~. Рабочий цикл: 1:30, автоматическое управление. Электрическая классификация: Класс I, тип В. Вес Общий: 29 кг, трубка с головой со стандартным конусом | 1 шт. |
|  |  | 2. | Система рентгенографическая | Назначение: Система рентгенографическая должна использоваться для получения цифровых рентгеновских снимков интраоральной полости, челюсти пациента, зубов, десен и корневых каналов обученными специалистами в области стоматологии Общая информация: Интраоральный датчик с фиброоптическим слоем должен позволять получить изображение с хорошей резкостью, низким уровнем шума и высокой контрастностью для максимально подробной диагностики. Скругленные края датчика делают процедуру съемки комфортной. Гладкая поверхность гарантирует безопасное и комфортное позиционирование для пациента. Усовершенствованный магнитный разъем датчика должен легко крепится одной рукой, прочный и гибкий кабель усиленный кевларовой нитью должен иметь достаточную длину для размещения в полости рта пациента. Кабель датчика состоит из двух проводов. Герметичный корпус датчика может быть полностью погружен в дезинфицирующее средство для эффективного инфекционного контроля, становясь более безопасным для пациента. Блок управления должен быть снабжен маркировкой с цветовой светодиодной подсветкой, которая должна обеспечивать мгновенную визуальную обратную связь, демонстрируя статус процедуры визуализации. Подсоединение должно осуществляться с помощью кабеля, что позволяет размещать радиовизиограф на значительном удалении от компьютера. Внутриротовой датчик, обеспечивающий качество изображения с разрешением более 20 пар линий/мм. Характеристики датчика: Тип датчика: КМОП со сцинтиллятором; Размер пикселей: 15 мкм x 15 мкм; Размеры датчика: 1 (стандартный) 39.7x25.1 мм. Активная зона датчика 30.6 x 20.7 мм Количество пикселей, нормальное разрешение 1050 x 690 пикселей Количество пикселей, высокое разрешение 2040 x 1380 пикселей Размер пикселя, нормальное разрешение 30 μm x 30 μm Размер пикселя, высокое разрешение 15 µm x 15 µm Теоретическое разрешение 33 lp/mm Нормальное разрешение 17 lp/mm Высокое разрешение >20 lp/mm Отсрочка изображения: <5 сек; Поддерживаемые операционные системы: Windows OS (32 и 64 бит), Mac OS X. Класс безопасности, не ниже 2 а – со средней степенью риска | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 3. | Персональный компьютер | Должен включать в себя: системный блок, монитор, клавиатура, мышь, блок бесперебойного питания программное обеспечением согласно технических характеристик поставляемого оборудования. Требования к рабочей станции: Лицензионная операционная система Windows 7 Professional 64 bit либо Windows 8.1 Professional 64 bit, процессор - Intel Core i3, оперативная память - 6 Гб, внешняя графическая карта - Nvidia или ATI, жёсткий диск мин. - 1 Тб, дисковод DVD ROM или DVD R/W, монитор с разрешением Full HD 1920х1080, клавиатура, мышь. | 1 шт |
|  |  | 5. | Стул врача-стоматолога с подголовником | Стул для рентген-кабинета с подголовником. Должен быть выполнен из пяти плечевого металлического креста, газового пера со столбиком, крышки центра креста, фланца сиденья с управляющим рычагом высоты сиденья стула. К фланцу подъемного пера должны крепится: металлическая опора для ног и держатель для двух частей спинки сиденья. | 1 шт |
|  |  | 6. | Фартук дентальный рентгенозащитный | Предназначен для защиты пациента при проведении дентальных рентгеновских исследований как с применением дентальной пленки, так и при использовании цифрового датчика рентгеновского излучения. | 1 шт |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Адрес: г. |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | До 01.12.2019 Адрес: г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 168 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 12 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

К закупаемой медицинской технике предъявляются следующие требования:

1) наличие регистрации медицинской техники в Республике Казахстан или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинской техники соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) медицинская техника хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) медицинская техника является новой, ранее неиспользованной, произведенной в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

5) медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, внесена в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии.